## Slide 1
电生理膜片钳技术的应用（二）
汇报人：杨贺旻
2022.02.25

## Slide 2
人类的很多疾病，
如：囊性纤维化（Cystic fibrosis）
癫痫（Epilepsy）
青春晚期糖尿病（MODY）
以及多种神经、 肌肉疾病， 都是由于离子通道功能缺陷所致。
这类疾病被称为离子通道病（Channelopathy）。
离子通道病

## Slide 3
离子通道病

## Slide 4
膜片钳技术
1976年Neher和Sakmann完成电极与膜之间50MΩ的封接，首次记录到去神经蛙肌纤维膜上的单通道电流，为证实生物膜离子单通道是以全或无规律、随机开放关闭的假说提供了有力依据。但是，当时实验记录的背景噪声较大。
1980年，Neher利用负压吸引实现了GΩ封接，背景噪声显著减低。
1991年膜片钳技术的创始人Neher和Sakmann荣获诺贝尔医学或生理学奖。
内尔（Neher）（1944-）
萨克曼（Sakmann）（1942-）

## Slide 5
膜片钳技术原理
膜片钳技术是用尖端直径1-2 μm的玻璃微电极吸管与经蛋白酶处理干净的细胞膜接触，通过20-30 cm H2O的负压吸引造成电极尖端与细胞膜形成高阻封接（10‾100GΩ），使电极尖端下的小块膜片与膜的其它部分在电学上绝缘，并在此基础上固定膜片电位，监测几个μm2膜片上1-3个离子通道活动的方法。膜片钳技术可用一根玻璃微电极同 时完成膜片（或全细胞）电位的监测、钳制及通道电流的记录。
Patch clamp

## Slide 6
膜片钳实验步骤
实验小鼠脑片准备（根据实验所需）
电生理记录
数据统计与分析

## Slide 7
动物：选择合适大小、月龄的实验动物
麻醉
震动切片：选择实验所需的脑区和切片厚度
孵育：选择合适孵育条件和时间
实验小鼠脑片制备

## Slide 8
膜片钳技术—仪器设备

## Slide 9
膜片钳技术—仪器设备

## Slide 10
膜片钳记录的模式
根据研究需要及记录膜片的不同，膜片钳记录可形成以下四种基本模式
1、细胞贴附式记录（cell attached patch）
2、内面向外式记录（inside-out patch）
3、外面向外式记录（outside-out patch）
4、全细胞记录式（whole cell recording）

## Slide 11
膜片钳记录的模式

## Slide 12
全细胞记录模式
（优点）
（1）便于更换细胞外液，可用于研究电压和配体门控性离子通道、泵电流、交 换体电流等，适合于离子通道药理学的研究；
（2）可进行细胞内灌注，如灌注药物、信使物质、荧光染料等；
（3）可进行细胞内容物的抽吸， 如抽取mRNA等；
（4）可研究细胞胞吞、 胞吐机制。

## Slide 13
全细胞记录模式
（缺点）
（1）对工作台的机械稳定性要求较高，维持长时间记录难度较大；
（2）破裂的细胞膜残片易堵塞电极口， 导致记录的不稳定；
（3）存在Rundown现象；
（4）大细胞存在空间钳制问题；
（5）存在液接电位的校正问题；
（6）存在串联电阻补偿问题。

## Slide 14
全细胞记录模式

## Slide 15
全细胞膜片钳与其它技术的联合应用
单一神经元离子通道表达的体外扩增分析
这是膜片钳技术与分子生物学技术相结合的一个范例。为抽取单个神经元的胞浆内容，需采用全细胞模式，所用电极尖端直径较一般稍大。抽吸出的胞浆在PCR后行基因分析、重组DNA与离子通道的结构和功能的结合，极大扩展了膜片钳在生命科学领域的应用范围。

## Slide 16
膜片钳和钙图象技术的联合应用测定单一活细胞的钙浓度
通过膜片钳微电极将指示剂染料注入细胞，用共聚焦激光扫描显微镜配以高灵敏的CCD(charge-coupled device)图像记录系统，能快速、精确测定钙的动态参数和分析处理。近年来这一技术在临床中耳鼻喉研究领域应用广泛。
全细胞膜片钳与其它技术的联合应用

## Slide 17
Thank You !